## Slide 1: Регулирование напряжения у электроприемников
Повный А. В. «Школа для электрика» - https://electricalschool.info/

## Slide 2: Проблема колебаний напряжения в электрических сетях
• Актуальность: Колебания напряжения влияют на надежность работы электроприемников.
• Негативные последствия:
- Снижение эффективности и срока службы оборудования.
- Ухудшение качества электроэнергии.
- Сбои в автоматизированных системах.
- Повышение риска аварий.
- Экономические потери из-за увеличенного потребления электроэнергии.
• Вывод: Необходимость разработки методов регулирования напряжения.

## Slide 3: Методы регулирования напряжения у электроприемников
• Цель: Обеспечение надежной работы электроприемников при колебаниях напряжения.
• Задачи:
- Анализ существующих решений:
- Стабилизаторы (феррорезонансные, релейные, сервоприводные, электронные).
- Активные фильтры гармоник.
- Компенсация падения напряжения.
- Перспективы развития:
- Интеллектуальные системы с машинным обучением.
- Интеграция с возобновляемыми источниками.
- Компактные и экономичные устройства.

## Slide 4: Влияние отклонений напряжения на электроприемники

## Slide 5
Влияние нестабильного напряжения на электроприемники
1
2
Снижение эффективности работы
Пониженное напряжение снижает крутящий момент и мощность.
- Перенапряжение увеличивает потери энергии
Увеличение потребления энергии
Пониженное напряжение требует большего тока.
- Перенапряжение может привести к избыточному потреблению
3
Сокращение срока службы оборудования
Перегрев обмоток из-за повышенного тока.
- Ускоренное старение изоляции и повреждение электроники

## Slide 6
Влияние напряжения на электрические устройства
Осветительные приборы
Электронные устройства
Электродвигатели
Снижение напряжения = уменьшение крутящего момента.
- Пониженное напряжение = увеличение тока и перегрев.
- Отклонения напряжения = увеличение потерь
Снижение напряжения = уменьшение светового потока.
- Повышенное напряжение = деградация ламп
Отклонения = сбои и потеря данных.
- Перенапряжения = необратимые повреждения
3
2
1

## Slide 7: ГОСТ 32144-2013: Допустимые отклонения напряжения
• Нормально допустимые отклонения:
- 95% времени: ±10% от Unom
- Пример: Unom = 230 В → 207 В до 253 В
• Предельно допустимые отклонения:
- 100% времени: ±10% от Unom
• Значение ГОСТ:
- Обеспечение надежности и безопасности оборудования
- Предотвращение аварий и сокращение срока службы

## Slide 8: Методы регулирования напряжения в электрических сетях

## Slide 9: Регулирование напряжения на подстанциях
Трансформаторы с РПН
Автоматическое изменение коэффициента трансформации.
- Компенсация колебаний напряжения без прерывания электроснабжения
Компенсация реактивной мощности
Конденсаторные батареи: Генерация реактивной мощности, повышение напряжения.
- Синхронные компенсаторы: Быстрое регулирование реактивной мощности для стабилизации напряжения

## Slide 10: Стабилизаторы напряжения: Классификация и применение
Электронные стабилизаторы
Принцип: полупроводниковые элементы для дискретной регулировки.
- Применение: бытовая техника, компьютерное оборудование
Феррорезонансные стабилизаторы
Принцип: компенсация индуктивности.
- Применение: простое решение для оборудования с невысокими требованиями
Электромеханические стабилизаторы
Принцип: сервопривод для регулировки трансформации.
- Применение: чувствительное оборудование (медицинская техника, ЧПУ)

## Slide 11: Технологии и оборудование для регулирования напряжения

## Slide 12: Конструктивные особенности трансформаторов с РПН
Типы переключателей
Прямые, реакторные, резисторные
Расположение
Чаще на стороне ВН для снижения требований к изоляции
Переключатель РПН
Изменяет коэффициент трансформации под нагрузкой
Типы трансформаторов
Маслонаполненные и сухие
Обмотки
Надежная коммутация и механическая прочность

## Slide 13: Электромеханические и электронные стабилизаторы
2
Электронные стабилизаторы
Схемотехника: тиристоры, симисторы, IGBT.
- Характеристики: высокая надежность, скорость переключения, точность стабилизации.
- Применение: защита промышленных и медицинских приборов, прецизионное оборудование
1
Электромеханические стабилизаторы
Принцип работы: автотрансформатор с подвижным контактом.
- Преимущества: высокая точность, плавная регулировка, высокая перегрузочная способность.
- Недостатки: низкая скорость реакции, необходимость обслуживания, повышенный шум

## Slide 14: Эффективное регулирование напряжения в энергосистемах
2
1
3
4
5
6
Применение технологий Smart Grid и АСУЭ
Расширенная измерительная инфраструктура (AMI) для мониторинга
Двунаправленный обмен данными для управления нагрузкой
Интеграция систем управления энергоснабжением
Автоматизированный мониторинг и регулирование напряжения
Прогнозирование и оптимизация режимов работы сети

## Slide 15: Перспективы развития систем регулирования напряжения

## Slide 16: Интеллектуальные системы регулирования напряжения
2
1
3
4
5
6
Использование ИИ и МО для компенсации колебаний напряжения
Прогнозирование колебаний с помощью RNN и ARIMA
Оптимизация параметров в реальном времени
Идентификация источников возмущений
Адаптивное обучение для повышения точности
Повышение стабильности и качества электроэнергии

## Slide 17: Влияние распределенной генерации и микросетей на регулирование напряжения
Проблемы координации
Сложности в управлении стабильностью
Обратные потоки мощности
Превышение генерации над нагрузкой
Локальные изменения напряжения
Нестабильность ВИЭ вызывает колебания
Микросети
Локализованное регулирование, гибкость, проблемы при переключении режимов
Новые технологии
Регулирующие устройства, системы мониторинга, интеллектуальные инверторы

## Slide 18: Роль накопителей энергии в стабилизации напряжения
Суперконденсаторы
высокая скорость заряда-разряда для кратковременных пиков
АКБ
зрелое и доступное решение для автономного питания
Накопители энергии обеспечивают стабильное напряжение у электроприемников
Интеллектуальные системы управления
оптимизация режимов работы накопителей
Маховики
мощные устройства для компенсации резких скачков нагрузки

## Slide 19: Экономическая эффективность внедрения систем регулирования напряжения

## Slide 20: Эффективное регулирование напряжения
1. Ключевой фактор для снижения потерь электроэнергии.
2. Потери пропорциональны квадрату тока.
3. Поддержание напряжения в заданном диапазоне - экономический эффект.
4. Методы оценки снижения потерь:
- Аналитическое моделирование
- Численное моделирование
- Экспериментальные исследования
- Статистический анализ
5. Методы регулирования:
- РПН трансформаторов
- СКРМ
- АРН
- Распределённая генерация
- Оптимизация конфигурации сети

## Slide 21: Экономический эффект от стабилизации напряжения
Поддержание напряжения в пределах ГОСТ 32144-2013:
Снижение затрат на замену оборудования
Увеличение срока службы электроприемников (ΔT)
Инвестиции в стабилизацию напряжения оправданы
Пример
экономия 125 000 рублей на 100 электродвигателях

## Slide 22: Влияние стабильности напряжения на производственное оборудование
• Критическая роль стабильного напряжения.
• Колебания напряжения влияют на:
- Производительность (уменьшение крутящего момента).
- Срок службы оборудования (перегрев, износ).
- Точность работы (ошибки в САУ, погрешности измерений).
• Необходимость анализа данных о колебаниях напряжения.
• Методы статистического анализа для оценки влияния.

## Slide 23: Влияние колебаний напряжения на электроприемники
• Негативное воздействие нестабильного напряжения:
- Снижение производительности
- Увеличение потребления энергии
- Преждевременный выход из строя
• Комплексный подход к регулированию:
- Трансформаторы с регулированием под нагрузкой
- Стабилизаторы напряжения
- Источники бесперебойного питания
• Перспективы:
- Интеллектуальные технологии
- Интеграция возобновляемых источников
• Экономическая эффективность:
- Снижение потерь электроэнергии
- Увеличение срока службы оборудования
Повный А. В. «Школа для электрика» - https://electricalschool.info/